晋宁门站、CNG母站及高压管道工程建设项目

水土保持监测总结报告

建设单位：晋宁润燃天然气有限公司

监测单位：云南今禹生态工程咨询有限公司

2018年4月

1、主体工程区

| 门站全景（2018年3月） | 合建站全景（2018年3月） |
| --- | --- |
| 门站现状（2018年3月） | 合建站现状（2018年3月） |

5、水土保持措施完成情况

| 管道及附属设施区挡护措施现状（2018年3月） | 管道及附属设施区堡坎措施现状（2018年3月） |
| --- | --- |
| 管道及附属设施区复耕措施现状（2018年3月） | 管道及附属设施区复耕措施现状（2018年3月） |
| 管道及附属设施区绿化措施现状（2018年3月） | 合建站施工区域绿化措施现状（2018年3月） |
| 合建站排水措施现状（2018年3月） | 合建站绿化措施现状（2018年3月） |
| 门站拱形护坡现状（2018年3月） | 门站绿化措施现状（2018年3月） |

6、监测现场工作照片

| 现场监测照（2016年6月） | 现场监测照（2017年11月） |
| --- | --- |
| 无人机监测工作照（2017年11月） | 措施防护效果监测工作照（2017年11月） |
| 巡查监测点（2016年6月） | 侵蚀针监测样方（2016年6月） |
| 措施防护效果监测点（2017年11月） | 植物防护措施监测样方（2018年3月） |

水土保持监测特性表

| 主体工程主要技术指标 |
| --- |
| 项目名称 | 晋宁门站、CNG母站及高压管道工程建设项目 |
| 建设规模 | 项目建设规模为10万Nm3/h，其建设内容包括建设输气管道0.16km，高压管道7.0km，CNG门站一座，合建站一座(高中压调压站、CNG加气母站、CNG常规加气站)及其它配套设施 | 建设单位、联系人 | 晋宁润燃天然气有限公司 联系人：宁睿 13312504473 |
|  |  | 建设地点 | 昆明市晋宁区 |
|  |  | 所属流域 | 长江流域 |
|  |  | 工程总投资 | 4200万元 |
|  |  | 工程总工期 | 12个月，2016年3月～2017年3月 |
| 水土保持监测指标 |
| 监测单位 | 云南今禹生态工程咨询有限公司 | 联系人及电话 | 周英 18988455183 |
| 自然地理类型 | 缓坡丘陵地貌 | 防治标准 | 建设类一级标准 |
| 监测内容 | 监测指标 | 监测方法（设施） | 监测指标 | 监测方法（设施） |
|  | 1.水土流失状况监测 | 定位观测法 （侵蚀针监测样方） | 2.防治责任范围监测 | 现场调查并结合地形图 |
|  | 3.水土保持措施情况监测 | 现场调查法 | 4.防治措施效果监测 | 现场调查法 |
|  | 5.水土流失危害监测 | 巡查法 | 水土流失背景值 | 952t/km2·a |
| 方案设计防治责任范围 | 13.35hm2 | 容许土壤流失量 | 500t/km2·a |
| 水土保持估算投资 | 127.83万元 | 水土流失目标值 | 500t/km2·a |
| 防治措施 | （1）工程措施：管道及附属设施区浆砌石堡坎507.5m、浆砌石过水面35.6m，浆砌石截水墙25m，浆砌石护坡挡墙259.8m，恢复田坎1900m；合建站区混凝土排水沟20m。 （2）植物措施：实施植物措施面积共计2.22hm2，复耕3.12hm2，工程量为撒播草籽2.22hm2，栽植树苗92株。 （3）临时措施：管道及附属设施区编织袋挡墙40m；门站区沉砂池1座。 |
| 监测结论 | 防治效果 | 分类指标 | 目标值 | 达到值 | 实际监测数量 |
|  |  | 扰动土地整治率（%） | 95 | 99 | 防治措施面积 | 5.34 hm2 | 永久建筑物及硬化面积 | 1.42 hm2 | 扰动土地总面积 | 6.76 hm2 |
|  |  | 水土流失总治理度（%） | 97 | 99 | 防治责任范围面积 | 10.94hm2 | 水土流失总面积 | 5.34hm2 |
|  |  | 土壤流失控制比 | 1.0 | 1.10 | 工程措施面积 | 0.37hm2 | 容许土壤流失量 | 500t/km2•a |
|  |  | 林草覆盖率（%） | 27 | 32.84 | 植物措施面积 | 2.22hm2 | 监测土壤流失情况 | 710.72t/km2•a |
|  |  | 林草植被恢复率（%） | 99 | 99 | 可恢复林草 植被面积 | 2.22hm2 | 林草类植被面积 | 2.22hm2 |
|  |  | 拦渣率（%） | 95 | 99 | 实际拦挡弃渣量 | / | 总弃渣量 | / |
|  | 水土保持治理 达标评价 | 六项防治指标均达到方案目标值 |
|  | 总体结论 | 建设单位较为重视项目区水土保持工作，落实各项水土保持措施，且能持续、安全、有效运行，能有效防治项目区水土流失 |
| 主要建议 | 1、进一步完善管道及附属设施区的植被恢复措施，并加强管护； 2、加强对管道及附属设施区水土保持设施的维护，确保各项措施发挥其水土保持效益。 |

目  录

前  言	1

1 建设项目及水土保持工作概况	4

1.1 建设项目概况	4

1.1.1 项目基本情况	4

1.1.2 项目区概况	7

1.2 水土流失防治工作情况	10

1.2.1 建设单位水土保持管理	10

1.2.2 水土保持方案编报及批复情况	11

1.3 监测工作实施情况	12

1.3.1 监测项目部设置	12

1.3.2 监测技术方法	13

1.3.3 监测时段及频次	14

1.3.4 监测点布设	14

1.3.5 监测设施设备	25

1.3.6 监测成果提交情况	25

1.3.7 水土保持监测意见落实情况	26

1.3.8 水土保持监督检查情况	错误!未定义书签。

2 监测内容和方法	27

2.1 监测内容	27

2.1.1 扰动土地情况	27

2.1.2 防治责任范围	27

2.1.3 取料、弃渣情况	28

2.1.4 水土保持措施	28

2.1.5 水土流失情况	28

2.2 监测方法	29

2.2.1 实地测量	29

2.2.2 地面观测	30

2.2.3 实地调查	30

2.2.4资料分析	30

3 重点对象水土流失动态监测	31

3.1 防治责任范围监测	31

3.1.1 水土流失防治责任范围	31

3.1.2 建设期扰动土地面积	32

3.2 取土（石、料）监测结果	32

3.3 弃土（石、渣）监测结果	33

4 水土流失防治措施监测结果	34

4.1 工程措施监测结果	34

4.2 植物措施监测结果	36

4.3 临时防护措施监测结果	37

4.4 水土保持措施防治效果	39

5 土壤流失情况监测	42

5.1 水土流失面积	42

5.2 土壤流失量	43

5.2.1 土壤侵蚀强度分析	43

5.2.2 土壤流失量分析	46

5.3 水土流失危害	46

6 水土流失防治效果监测结果	47

6.1 扰动土地整治率	47

6.2 水土流失总治理度	48

6.3 拦渣率	47

6.4 土壤流失控制比	49

6.5 林草植被恢复率和林草覆盖率	49

7 结论	50

7.1 防治指标分析评价	50

7.2 水土保持措施评价	50

7.3 存在问题及建议	51

7.4 综合结论	52

=附件=

附件1：水土保持监测委托书；

附件2：晋宁县投资项目备案证（备案项目编码：16530122012003）；

附件3：晋宁县水务局《关于准予晋宁润燃天然气有限公司晋宁门站、CNG母站及高压管道工程建设项目水土保持方案可行性研究报告书的行政许可决定书》（晋水保许[2016]3号）；

附件4：《关于完善晋宁门站、CNG母站及高压管道工程建设项目水土保持措施的函》（云今禹（设）[2016]045号）；

附件5：完善建议整改对比情况。

=附图=

附图1：工程地理位置示意图；

附图2：晋宁门站、CNG母站及高压管道工程建设项目已实施水土保持措施及监测点布置图。

# 前  言

晋宁门站、CNG母站及高压管道工程建设项目（以下简称“本项目”）位于晋宁工业园区宝峰基地。项目起点建设CNG门站，位于宝峰村已建的中缅天然气管道-玉溪支线3号阀室东侧约160m处，地理坐标为东经102°32'3.13"，北纬24°34'54.53"；输气管道连接玉溪支线3号阀室和CNG门站；高压管道沿着已建的玉溪支线(东侧)自北向南走线，距离玉溪支线距离在10~120m左右，沿途经过前衙村、柏柳庄、A15县道及在建的晋红高速，于K3+350段停止伴行布线，线路走向改为自西向东独立布线，沿途经上方新街村及乡村道路后，接入规划的合建站，合建站中心区域地理坐标为东经102°34'1.67"，北纬24°33'12.29"。

本项目气源为已建的中缅天然气管道玉溪支线，输送气体为天然气，工程设计规模为10万Nm3/h；其建设内容包括建设输气管道0.16km，高压管道7.0km，CNG门站一座，合建站一座（高中压调压站、CNG加气母站、CNG常规加气站)

）及其它配套设施。其中，输气管道管径为DN200，高压管道管径为DN610，沿线共布设标志桩8个，警示牌10个，警示带7.0km；门站面积0.15hm2，建设指标为容积率0.03，建筑密度2.75%，绿化率45.72%；合建站面积1.36hm2，建设指标为容积率0.18，建筑密度14.07%，绿化率28.90%。本工程总投资4200万元，其中土建投资1100万元，建设单位为晋宁润燃天然气有限公司。项目施工期从2016年3月至2017年2月，总工期为12个月。

为贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》以及有关法律法规的要求，2015年11月晋宁润燃天然气有限公司委托昆明理工大学科技产业经营管理有限公司进行《晋宁门站、CNG母站及高压管道工程建设项目水土保持方案可行性研究报告书》的编制工作。2016年3月17日，晋宁县水务局以“晋水保许〔2016〕3号”文对工程水土保持方案报告书进行了批复。

根据水利部令第12号《水土保持生态环境监测网络管理办法》（2000年1月31日）和水利部令第16号《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（2002年10月，2005年7月24号令修订）相关规定，2016年6月，晋宁润燃天然气有限公司委托云南今禹生态工程咨询有限公司开展了本项目水土保持监测工作。

工程建设占地面积6.76hm2，包括永久占地和临时占地。其中永久占地面积1.51hm2，临时占地面积5.25hm2。工程占地类型主要包括坡耕地、园地、林地、水域及水利设施用地、其它土地、建设用地和交通运输用地。工程区沿线可分为平地和坡地两种地形，其中坡地区面积3.1hm2，平地区面积3.66hm2。

本工程监测时段内，监测组于2016年6月~2018年3月先后共7次开展现场监测工作，具体监测内容为：一是重点监测工程水土流失防治责任范围、扰动原地表面积、损坏土地和植被数量、土石方平衡情况、施工过程中是否设有临时防护措施，项目区及周边区域生态环境变化等情况；二是监测工程建设期和植被恢复期两个时段内工程区的水土流失面积、土壤侵蚀强度和土壤流失量等情况；三是监测水土流失防治责任范围内的水土保持措施落实、防治效果及维护和工程运行等情况。2018年3月，我公司技术人员对监测期数据和资料进行了整理、汇总和分析，编写完成《晋宁门站、CNG母站及高压管道工程建设项目水土保持监测总结报告》。

通过实地调查，结合相关资料分析，截止2018年3月，工程实际水土流失防治责任范围面积为10.94hm2，其中，项目建设区面积为6.76hm2，直接影响区4.18hm2。工程建设共扰动土地面积为6.76hm2，项目区在监测时段内共产生水土流失量约共计309.31t。

根据现场调查及工程建设资料分析，建设单位较为重视水土保持工作，在施工过程中根据批复的《水保方案》，结合工程实际实施了挖填边坡挡护、土地平整等工程措施，对管道及附属设施区、合建站区和门站区裸露区域实施植被恢复，以及施工过程中的临时拦挡等防护措施。经统计，本工程完成水土保持措施为：

工程措施：管道及附属设施区浆砌石堡坎507.5m、浆砌石过水面35.6m，浆砌石截水墙25m，浆砌石护坡挡墙259.8m，恢复田坎1900m；合建站区混凝土排水沟20m。

植物措施：实施植物措施面积共计2.22hm2，复耕3.12hm2，工程量为撒播草籽2.22hm2，栽植树苗92株。

临时措施：管道及附属设施区编织袋挡墙40m；门站区沉砂池1座。

根据监测数据分析，截止2018年3月，通过各项水土保持措施的实施，使得项目区内扰动土地整治率达到99%，水土流失总治理度达到99%，土壤流失控制比达到1.10，拦渣率达到99%，林草植被恢复达到99%，林草覆盖率达到32.84%，六项水土流失防治指标均达到方案目标值。

监测认为，建设单位重视工程水土保持工作，因工程建设引起的水土流失已得到治理，目前已经具备水土保持设施验收条件。下一步需要加强植物措施的抚育和补植补种，并确保已实施的水土保持措施发挥其应有的保土持水效益。

在本工程水土保持监测工作开展过程中，得到了各级水行政主管部门的指导和帮助，在现场勘查、资料收集等过程中，建设单位、监理单位和施工单位给予了大力的支持和配合，在此表示衷心的感谢！

# 1 建设项目及水土保持工作概况

## 1.1 建设项目概况

### 1.1.1 项目基本情况

#### 1.1.1.1 基本情况

项目名称：晋宁门站、CNG母站及高压管道工程建设项目；

建设性质：新建工程；

建设地点：云南省昆明市晋宁区；

建设单位：晋宁润燃天然气有限公司；

所属流域：长江流域金沙江水系；

线路方案：本工程建设高压管道7.0km；

建设规模：10万Nm3/h；

建设工期：工程总工期12个月，即2016年3月～2017年2月；

工程投资：总投资4200万元，其中土建投资1100万元；

占地面积：项目总占地面积为6.76hm2，其中永久占地面积为1.51hm2，临时占地面积为5.25hm2；

土石方量：工程建设共产生土方开挖量4.69万m3，回填量4.69万m3，无弃渣产生。

工程特性及主要经济技术指标详见表1-1。

表1-1    工程特性表

| 一 项目基本情况 |
| --- |
| 项目名称 | 晋宁门站、CNG母站及高压管道工程建设项目 |
| 建设性质 | 新建 | 工程总投资 | 4200万元 |
| 工期 | 12个月（2016.3至2017.2） | 输气规模 | 10万Nm3/h |
| 建设单位 | 晋宁润燃天然气有限公司 | 所属流域 | 长江流域 |
| 输送气体 | 天然气 | 输送方式 | 高压管道 |
| 建设地点 | 晋宁工业园区宝峰基地 |
| 二 工程建设内容 |
| 输气管道 | 高压管道 | 线路总长（km） | 7800 | 门站 | 总面积（hm2） | 0.15 |
|  |  | 平地段（m） | 4730 |  | 容积率 | 0.03 |
|  |  | 坡地段（m） | 3070 |  | 建筑密度（%） | 2.75 |
|  |  | 管径 | DN610 |  | 绿化率（%） | 45.72 |
|  | 输气管线 | 长度（km） | 0.1 | 合建站 | 总面积（hm2） | 1.36 |
|  |  | 管径 | DN200 |  | 容积率 | 0.18 |
|  | 线路附属工程 | 标志桩（个） | 8 |  | 建筑密度（%） | 14.07 |
|  |  | 管道警示带（km） | 7.8 |  | 绿化率（%） | 28.90 |
|  |  | 警示牌（个） | 10 |  |  |  |
| 三、工程占地情况 |
| 项目占地 | 单位 | 面积 | 占地性质 | 占地类型 |
|  |  |  | 永久占地 | 临时占地 |  |
|  | hm2 | 6.76 | 1.51 | 5.25 | 坡耕地、园地、林地、水域及水利设施用地、其它土地、建设用地(废弃工厂)和交通运输用地 |
| 四、工程土石方量（万m3） |
| 项目组成 | 挖方 | 填方 | 借方 | 弃渣 | 调运 |
| 管道及附属设施区 | 3.96 | 3.77 |  |  | -0.19 |
| 门站区 | 0.1 | 0.29 |  |  | +0.19 |
| 合建站区 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |
| 合计 | 4.69 | 4.69 |  |  |  |

#### 1.1.1.2 项目组成

本工程由管道及附属设施区、门站区和合建站区等组成。

（一）管道及附属设施区

高压管道沿着已建的玉溪支线(东侧)自北向南走线，距离玉溪支线距离在10~120m左右，沿途经过前衙村、柏柳庄、A15县道及在建的晋红高速，于K3+350段停止伴行布线，线路走向改为自西向东独立走线，沿途经上方新街村及乡村道路后，接入合建站。

管道长度为7.0km，设计规模为DN610高压A级（4.0MPa）管道，管材为直缝双面埋弧焊钢管。

高压管道沿线植被以坡耕地、园地和林地（有林地、灌丛）为主，其中涉及坡耕地的线路长度约1770m，涉及园地的线路长度约2870m，涉及林地的线路长度约3660m。高压管道穿越区域地形总体上较简单，以平地和坡地为主，其中平地区线路长度约4730m，坡地区线路长度约3070m。

（二）门站区

本工程门站位于已建的中缅天然气管道-玉溪支线3号阀室东侧直距约160m处的坡地上，自门站西北侧的溪支线3号阀接入一条105m长的DN200地埋输气管线；管材为直缝双面埋弧焊钢管。

本工程门站是天然气输配系统的气源站，其主要功能是接收分输阀室来气，经过滤、计量、调压、加臭后输送至高压管道；本工程门站通过将输气管道将已有输气管道接引的天然气处理后，加压输送至合建站内，门站是本工程高压管线的起点，合建站为高压管线的终点。

门站占地面积1500m2，在门站西北侧布置出入口，工艺装置区位于门站西南侧，站房位于门站东北角，并在内部设置硬化地表及景观绿化带，同时，在门站东南侧约42m处布置放空区，通过地埋放散管连接。经统计，门站外围布置实体围墙（H=2.2m）181m，建筑物占地面积41.19m2，总建筑面积41.19m2，站内撒草绿化面积685m2，设计建筑密度2.75%，容积率0.03，绿化率45.72%。

（三）合建站

本工程合建站位于高压管道终点处，即宝峰4号路与5号路交叉口西南侧，合建站性质为高中压调压、CNG加气合建站，为了节约用地，便于集中管理，充分利用高压管道压力，将高中压调压站、CNG加气母站、CNG常规加气站同址建设。

合建站内主要布置办公楼（2F）一座、加气站一座（加气柱4座，本次建设2座，预留后期建设空位）、压缩机4座（本次建设2座，预留后期建设空位）、调压计量撬1座、脱水设备2座、储气瓶组1套、加气机1座，建筑物占地面积为1878.10m2，总建筑面积2444.49m2；在场地外围及西侧空地布置景观绿化措施，绿化面积3859.10m2；其余区域主要为混凝土地表或砌砖硬化地表，面积7843.30m2；主要建设指标为总征地面积13580.5m2，建筑密度14.07%，容积率0.18，绿化率28.9%。

### 1.1.2 项目区概况

#### 1.1.2.1 自然概况

（一）地形地貌

晋宁县属滇中高原浅割中山地带，境内山脉属乌蒙山脉云岭山系，山峦起伏，地形错综复杂，除夕阳、双河两个乡外，大部份地区地势南高北低，呈波峰谷形向滇池倾斜。全县可分为湖滨盆地、丘陵、山地、中山峡谷4类区域，其中，山区、半山区占全县陆地面积的70.7%。南部的大梁子海拔2648m，为全县的最高点；中部滇池沿岸为湖滨盆地，海拔1888m；西部与易门县毗邻的夕阳乡小石河海拔1340m，为全县的最低点。

工程区属于缓坡丘陵地貌，管道沿线主要为平地和坡地两种地形。根据沿线地形分布，线路海拔范围为1947.86m~2011.80m，最大相对高差约63.94m，最低点桩号为K3+310段，最高点桩号为K6+500段；总体上，管线穿越平地区长度为4730m，穿越坡地区长度为3070m，坡度在5°~37°，局部地形起伏较大。

（二）地质构造及地层岩性

晋宁县地质构造较为复杂，地处亚欧板块和印度板块碰撞带边缘，扬子板块西部。各地质时代基岩出露齐全、层次清晰，生物化石丰富，县境内有目前世界上己知的唯一标准地质——中国震旦系——寒武系梅树村剖面，以及中国闻名的夕阳中华双峭龙化石。境内出露地层有元古界昆阳群、震旦系下统、古生代寒武系下统筇竹寺组、中生代三叠系上统一平浪群、侏罗系及白垩系、新生代第三系及第四系冲积湖积层。

项目区位于昆明断陷盆地南部边缘、滇池南岸昆阳坝子，地貌上属于大陆停滞水堆积成因形成的冲湖积倾斜盆地地貌。受构造影响，昆明盆地长轴与构造线一致，底部具断块型地堑地垒。本项目场内出露地层简单，近地面未发现明显的地质构造迹象。地质情况较好，从未发生过浅层滑坡、地裂、塌陷、暗塘等不良地质现象，场地稳定。

项目区内分布地层主要为第四系人工活动层（Q4pd）、第四系洪积层（Q2pl）以及下伏基岩沧浪铺组（Є1c）。岩层产状：包括Є1c地层，岩性为粉砂岩、泥质粉砂岩。岩组中结构面以层理、节理为主，具大型交错层理，产状140°∠28°，优势节理产状245°∠68°、55°∠58°，线密度2～3条/m，以闭合裂隙为主，延伸长10～20cm。岩体完整性好，稳定性较好，力学强度较高，一般新鲜岩石单轴饱和抗压强度大于30KPa。岩体风化强烈，从而降低了岩体强度。

（三）地震

根据1：4000000《中国地震动参数区划图》、《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306—2001），项目区地震动峰加速度为0.2g，地震动参数反应谱特征周期为0.45s，地震基本烈度为Ⅷ度。

（四）气象

项目区位于昆明市晋宁县，属北亚热带高原季风气候，具有“夏无酷暑、冬无严寒、干湿分明、四季如春”的气候特点。根据晋宁县气象站观测资料统计，多年平均气温14.8℃，平均最高气温21.6℃,平均最低气温9.7℃,极端最高气温31.6℃,极端最低气温-6.2℃,最热月7月，平均气温仅有19.5℃，最冷月为1月，平均气温也有7.8，平均无霜期达240天，年气温变化平稳；多年平均相对湿度75%；多年平均日照时数2286.1小时；多年平均蒸发量为1746.5mm；常年主导风向为西南风，静风频率为25%，年内平均最大风速出现在春季，年平均风速为3m/s，多年平均年最大风速15m/s。多年平均降雨量899.9mm，最多为1172.1mm，最少为608mm；每年5～10月为雨季，降雨平均值780mm，占全年降雨量的85.9%，11月～次年4月为旱季，降雨平均值为120mm，占全年降雨量的14.1%。

根据根据《云南省水文手册》推算，项目区20年一遇最大1、6、24小时的降雨量分别为53.6mm、80mm、116.4mm。

（五）水文

晋宁县境内水系分属长江流域金沙江水系、珠江流域南盘江水系、红河流域元江水系。其中：长江流域占全县总面积的82.57%，红河流域占12.67%，珠江流域占4.76%。

本工程沿线主要为少量沟渠，线路穿越农灌沟渠15次，长度为60m，渠道宽度在3.0m~6.0m之间；线路在K0+300处从双龙水库和已有的农灌塘坝上游通过，其中农灌塘坝位于K0+300段东侧160m处，双龙水库在线路东侧1.9km处。本线路穿越农灌塘坝和双龙水库汇水区的长度约120m，即K0+250~K0+370段。

据查阅《晋宁县集中式饮用水水源水库管理办法》，双龙水库属于晋宁县的集中式饮用水水源水库，其一级保护区位于水库正常水位线外围200m的范围，二级保护区为一级保护区外延1500m的范围，三级保护区为一二级保护区以外的径流区域，本线路位于水库三级保护区，根据《晋宁县集中式饮用水水源水库管理办法》规定，三级保护区内禁止开垦土地、排放污水、破坏水源涵养林等行为，本工程K0+250~K0+370段穿越农田植被，开挖规模较小，不存在开垦、破坏水源涵养林等行为，符合要求，但需做好水土流失防治工作。

对于线路东侧的塘坝，主要功能为农业灌溉，本段线路距离该塘坝较近，需结合双龙水库水源三级保护区要求做好防治工作。

（六）土壤

晋宁县土壤类型复杂多样，主要有红壤、紫色土、冲积土、石灰岩土、水稻土5个土壤类，9个亚类，16个土属，27个土种。其中红壤主要分布于海拔1600～2160m之间的地区，占全县土壤面积的82.6%；紫色土分布于海拔1346～2000m的沟谷，多与红壤交错分布，土层不厚，占全县土壤面积的5.9%；水稻土主要分布在平坝区，占全县土壤面积的11.0%。全县中性土壤占总面积的35.1%，碱性土壤占11.0%；酸性土壤占53.9%，作物宜种性广。

根据现场调查，项目区土壤主要以红壤，黄壤为主。

（七）植被

晋宁县境内森林植被区属亚热带半湿润常绿阔叶林带，植被可划分为温凉性针叶林、温暖性阔叶林、温热性低河谷灌丛、滇中高原湖泊水生植物四种类型。由于受经济建设和人口增长等因素的影响，该地区的常绿阔叶林已所剩无几，现主要为次生的群落类型，如云南松、云南松—华山松混交林、青冈栎类混交林，地盘松灌丛，稀树禾草灌丛。全县现有167个科、900多种植物，主要树种有华山松、云南松、柏树、水冬瓜、桉树等，森林覆盖率达到48.35%。

项目建设区受人为活动的影响，项目区内主要为有林地、灌丛和农田植被，项目区林草覆盖率约27%。

#### 1.1.2.2 区域水土流失背景

根据水利部[2013]188号《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》，本项目所在的晋宁县不属于国家级水土流失重点预防区和重点治理区，同时根据《云南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》（云南省云政发〔2007〕165号），本项目所在的晋宁县属于云南省重点监督区和重点治理区，依据《开发建设项目水土流失防治等级标准》（GB50434-2008）相关规定，水土流失防治执行建设类二级标准，但本工程位于滇池流域，且从双龙水库和已有的农灌塘坝上游通过，考虑到工程区敏感度，本方案将水土流失防治标准提升至建设类一级标准。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区属以水力侵蚀为主的西南土石山区，水土流失允许流失量值为500t/km2•a。

根据《云南省2004年土壤侵蚀现状遥感调查报告》（云南省水利厅、云南省水利水电科学研究所，2006年2月）晋宁县土地总面积为1225.41km2，其中：微度流失894.21km2，占流失面积的72.97%；轻度流失216.05 km2，占流失面积的65.23%；中度流失114.47 km2，占流失面积的34.56%；强烈流失面积0.69 km2，占流失面积的0.21%；全县平均侵蚀模数为949t/年•km2，年侵蚀深度0.70mm，年侵蚀量116万t。

## 1.2 水土流失防治工作情况

### 1.2.1 建设单位水土保持管理

（1）水土保持管理组织机构

本项目开工后，建设单位晋宁润燃天然气有限公司高度重视工程水土保持和环境保护工作，由指挥长领导相关工作，办公室、安全处均配置专职人员负责安全、水保、环保工作，各项目管理部门设置安全与环水保兼职工程师，紧密联系各参建单位。监理单位四川省城市建设工程监理有限公司建立了水保管理体系，配备了专业水保工程师；施工单位设水土保持管理领导小组，成立了专职水保部门，并配备专职水保管理人员。

（2）管理体系

建设单位与各参建单位签订了环境保护和水土保持协议，在合同中明确了责任与义务。同时每年与各施工单位签订《水保目标责任书》，确保水保管理责任层层落实；监理单位制定了监理规划、监理细则以及年度监理工作计划，按时召开水保监理协调会议，开展日常现场巡查和监测，对存在的问题及时下发通知并督促整改；各施工单位制定了施工阶段水保实施方案、管理制度及应急预案等多项制度办法措施；建设单位委托监理定期对施工单位进行考核，根据考核结果进行奖罚，促进各施工单位更加积极地履行自身水保责任。本项目水土保持管理体系较为健全。

（3）规章制度

日常工作中，建设单位严格遵守国家《环境保护法》、《水土保持法》等法律法规的要求以及指挥部《环境保护管理办法》、《环境保护及水土保持管理办法》的相关规定，切实做好各项水土保持和环境保护工作。为加强管理力度，同时建设单位制定了水土保持信息报送制度，按要求向上级主管部门定期报送水土保持季报、年报，确保水土保持管理不脱节。

为了保护本项目生活环境与生态环境，防止由于项目施工作业造成环境破坏，保障施工人员的身体健康，加强对环境保护和水土保持的监督管理，做好环境污染和水土流失的预防及治理工作，监理单位先后印发了《环境保护管理制度》及《环境保护实施细则及水土保持实施细则》，制度贯穿整个项目建设期执行，状况良好。

### 1.2.2 水土保持方案编报及批复情况

根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》及云南省的相关法律法规的要求，为确保工程建设过程中新增水土流失得到全面有效的治理。2015年10月晋宁润燃天然气有限公司委托昆明理工大学科技产业经营管理有限公司进行《晋宁门站、CNG母站及高压管道工程建设项目水土保持方案可行性研究报告书》（以下简称《水保方案可研报告》）的编制工作。2016年3月17日，晋宁县水务局以“晋水保许[2016]3号”文对工程水土保持方案报告书进行了批复（详见附件3）。《水保方案》报批稿及批复文件明确了：本项目水土流失防治责任范围为13.35hm2，其中项目建设区7.99520.77hm2，直接影响区5.36hm2；损坏水土保持设施面积4.65hm2；新增水土流失量228.50t；水土保持总投资127.83万元。

## 1.3 监测工作实施情况

### 1.3.1 监测项目部设置

根据国家水土保持相关法律法规规定，为了及时掌握工程水土保持措施实施情况、运行情况及水土流失动态防治效果，保护生态环境、保障主体工程的运行安全，同时保证工程水土保持专项验收顺利通过并投入运行，晋宁润燃天然气有限公司于2016年6月委托云南今禹生态工程咨询有限公司承担本工程的水土保持监测工作。

为保障监测工作高质量、高效率完成，我公司组织一支专业知识强、业务水平熟练、监测经验丰富的水土保持监测队伍，成立晋宁门站、CNG母站及高压管道工程建设项目水土保持监测组，针对该项目实际情况，落实各项监测工作，明确责任到人，详细分工，同时加强与当地水土保持主管部门联系，以便及时获取水土保持监测工作新信息。

本工程实行总监测工程师负责制，专业监测工程师受总监测工程师委托行使合同文件赋予监测单位的权利，全面负责现场的监测工作。同时组成数据分析组，负责实测数据归档、分析以及报告的编写。具体人员和分工见表1-2。

表1-2    水土保持监测项目部人员配备表

| 分组 | 成员 | 职务 | 监测上岗证号 | 分工情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 领导小组 | 周 祥 | 总经理 | 第（1627）号 | 项目负责人所需提交监测成果的批准，项目管理，监测技术指导； |
|  | 王文龙 | 副总经理 | 第（1629）号 | 项目负责人所需提交监测成果的核定，对监测过程协调及监督等； |
|  | 汪 斌 | 工程师 | 第（0539）号 | 项目负责人所需提交监测成果的审查，项目出差工作安排； |
| 技术 小组 | 张家兵 | 工程师 | 第（4982）号 | 工作进度安排，工程测量，水土流失影响因子监测； |
|  | 黄佳健 | 工程师 | 第（4605）号 | 主要负责野外观测，监测项目数据收集、分析； |
|  | 周 英 | 工程师 | 第（4969）号 | 主要负责数据整编和结果分析，图像编辑、报告编写。 |

### 1.3.2 监测技术方法

本项目水土保持监测工作流程如下：

接收任务→资料收集→前期调查→内业整理→编制监测工作计划→实地监测→提交监测意见→复核监测意见落实情况→提交监测总报告→配合水土保持措施专项验收。

晋宁门站、CNG母站及高压管道工程建设项目水土流失防治责任范围面积小于100hm2，监测方法主要采用实地测量、地面观测、资料分析等。

（一）实地测量

采取全面调查的方式，通过现场实地勘测，采用GPS定位仪结合地形图、数码相机、测距仪、测高仪、标杆和尺子等工具，测定不同分区的的地表扰动不同类型的面积。填表记录每个扰动类型区的基本特征（特别是开挖面坡长、坡度、岩土类型）及水土保持措施（边坡挡护工程、土地整治工程及绿化工程等）实施情况。

本项目实地测量主要用于监测各分区地表扰动面积、防治措施长度和面积等。

（二）地面观测

通过本项目布置的监测设施（简易水土流失观测场）进行实测，获得某一有代表性地区的侵蚀模数作为基础，再根据本项目其他区域的实际的地形地貌、气候特征、地面组成物质、植被覆盖度、土壤类型及扰动的实地地块坡度、坡长、侵蚀类型等因素，综合分析得出项目各侵蚀单元的平均侵蚀模数，从而求得全区的土壤流失量。

（三）调查监测

采用实地调查、问询、巡查的方式，对项目区水土流失因子（地形地貌、气象、植被、水文等），收集水土保持大事记、收集业主针对水土保持相关政策等，对项目区及直接影响区的水土流失危害和重大水土流失事件进行巡查、走访。

（四）资料分析

通过项目建设、施工、监理、水土保持方案以及当地有关资料的收集分析，拟补本项目由于委托滞后造成的施工前期水土保持监测数据空白。主要分析项目区扰动前自然概况、气象数据、施工期临时防护措施实施数量和时段、部分工程措施施工质量、建设单位水土保持制度等与水土保持相关的内容。

### 1.3.3 监测时段及频次

（1）监测时段

我公司于2016年6月接受土保持监测委托，监测工作介入时工程已经开工将近4个月。因此，本工程监测时段包括施工期及自然恢复期，为2016年6月至2018年3月，共计20个月，其中：

施工期监测时段：8个月，2016年6月~2017年2月。

自然恢复期监测：12个月，2017年3月~2018年3月。

（2）监测频次

施工期的常规监测频次为：雨季每季度不少于2次，非雨季每季度不少于1次，遇暴雨进行加测。自然恢复期的常规监测频次：每季度一次。

本工程监测时段内，监测组于先后共7次开展现场监测工作，基本能够保证足够的监测频次。

### 1.3.4 监测点布设

结合工程实际情况，我公司监测组在本工程监测时段内，共计布设了13个监测点，其中观测型监测点3个，调查型监测点10个。监测点布设情况详见表1-3，部分监测点见表1-4~1-12。

表1-3    水土保持监测点布设情况一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测对象/布设位置 | 监测点数 | 布设时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扰动地表面积 | 整个项目区 | 1 | 2017年11月 | 调查型 |
| 2 | 土石方平衡情况 | 整个项目区 | 1 | 2017年11月 | 调查型 |
| 3 | 水土流失面积 | 整个项目区 | 1 | 2017年6月 | 调查型 |
| 4 | 水土流失状况 | K0+400管道回填面 （1#侵蚀针） | 2 | 2016年6月 | 观测型 |
|  |  | 门站外侧边坡 （2#侵蚀针） |  | 2016年6月 | 观测型 |
| 5 | 水土流失危害 | 整个项目区 | 1 | 2017年3月 | 巡查 |
| 6 | 工程措施防治效果 | K1+600管道边坡挡土墙 （1#措施） | 3 | 2018年3月 | 调查型 |
|  |  | K7+200管道边坡挡土墙 （2#措施） |  | 2018年3月 | 观测型 |
|  |  | 合建站排水沟 （3#措施） |  | 2018年3月 | 调查型 |
| 7 | 植被措施生长状况 | 门站空地绿化（1#植被） | 4 | 2017年8月 | 调查型 |
|  |  | 合建站空地绿化（2#植被） |  | 2018年3月 | 调查型 |
|  |  | K2+700管道区植被恢复 （3#植被） |  | 2017年8月 | 调查型 |
|  |  | K7+600管道区植被恢复 （4#植被） |  | 2017年8月 | 调查型 |

| 表1-4 | 水土流失状况定位监测点（1#侵蚀针监测样方）记录表 |
| --- | --- |
| 布设时间 | 2016年6月30日 | 监测点地理位置 | 北纬N：24°34'38.22" |
| 布设部位 | K0+400管道回填面 |  | 东经E：102°31'57.61" |
| 监测内容 | 水土流失状况 |  | 海拔H：1980m |
| 土壤类型 | 黄壤 |
| 原来土地利用 | 林地 | 盖度 | ＞80％ |
| 目前土地利用 | 管道回填边坡 | 盖度 | ＜5％ |
| 周边植被类型 | 天然乔灌草 | 盖度 | ＞80％ |
| 土壤侵蚀特点简要说明 | 工程部位扰动类型为“回填边坡”，地表裸露、形态松散，降雨冲刷极易造成水土流失 |
| 水土保持措施设计及实施情况 | 设计下侧挡护、绿化措施，至2018年3月已实施完毕 |
| 样方说明 | 小区规格3m×3m，坡度37.5°，插钎49根，监测期内观测正常 |

| 表1-5 | 水土流失状况定位监测点（2#侵蚀针监测样方）记录表 |
| --- | --- |
| 布设时间 | 2016年6月30日 | 监测点地理位置 | 北纬N：24°34'54.88" |
| 布设部位 | 门站外侧边坡 |  | 东经E：102°32'02.16" |
| 监测内容 | 水土流失状况 |  | 海拔H：1989m |
| 土壤类型 | 黄壤、砾石 |
| 原来土地利用 | 耕地 | 盖度 | ＞50％ |
| 目前土地利用 | 回填边坡 | 盖度 | ＜5％ |
| 周边植被类型 | 耕地 | 盖度 | ＞50％ |
| 土壤侵蚀特点简要说明 | 工程部位扰动类型为“回填边坡”，地表裸露、形态松散，降雨冲刷极易造成水土流失 |
| 水土保持措施设计及实施情况 | 设计护坡工程、植被恢复措施，至2018年3月已实施拱形护坡。 |
| 样方说明 | 小区规格2m×2m，坡度38.5°，插钎25根，监测期内观测正常 |

| 表1-6 | 工程措施防治效果调查监测点记录表（1） |
| --- | --- |
| 调查时间 | 2018年3月13日 | 地理位置 | 北纬N：24°34'24.45" |
| 调查部位 | K1+600管道边坡挡土墙 |  | 东经E：102°31'58.77″ |
| 措施类型 | M7.5浆砌石挡墙 |  | 海拔H：1970m |
| 开工日期 | 2016年9月12日 | 完工日期 | 2016年11月21日 |
| 规格尺寸、数量 | 顶宽0.3m、外坡比1:0.2、内坡比1:0.1、高度2.2m（含埋设0.5m）， 本段长度21.5m |
| 运行状况 | 正常， |
| 防治效果 | 裸露边坡，坡度较大，破坏原始地表，挡渣墙挡护能够有效保障边坡稳定，能有效治理该地段水土流失 |
| 监测建议 | 按时检查工程质量，保障正常运行。 |

| 表1-7 | 工程措施防治效果调查监测点记录表（2） |
| --- | --- |
| 调查时间 | 2018年3月13日 | 地理位置 | 北纬N：24°32'56.77" |
| 调查部位 | K7+200管道边坡挡土墙 |  | 东经E：102°33'10.56″ |
| 措施类型 | M7.5浆砌石挡墙 |  | 海拔H：1983m |
| 开工日期 | 2016年10月16日 | 完工日期 | 2016年12月18日 |
| 规格尺寸、数量 | 顶宽1.2m、外坡比1:0.2、内坡比1:0.1、高度9.5m（含埋设1.0m）， 本段长度25m |
| 运行状况 | 正常 |
| 防治效果 | 管道穿越沟渠边坡挡护能够有效保障边坡稳定，能有效治理该地段水土流失 |
| 监测建议 | 按时检查工程质量，保障正常运行。 |

| 表1-8 | 工程措施防治效果调查监测点记录表（3） |
| --- | --- |
| 调查时间 | 2018年3月13日 | 地理位置 | 北纬N：24°33′12.98″ |
| 调查部位 | 合建站盖板排水沟 |  | 东经E：102°34′00.53″ |
| 措施类型 | C20混凝土边沟 |  | 海拔H：1985m |
| 开工日期 | 2016年6月10日 | 完工日期 | 2016年7月15日 |
| 规格尺寸 | 矩形断面，深60cm，宽40cm，沟帮厚20cm |
| 运行状况 | 运行正常 |
| 防治效果 | 通过边沟排导场内汇水，有效治理该地段水土流失 |
| 监测建议 | 加强运行期措施管护，及时清淤保通 |

| 表1-9 | 植物措施生长状况调查样方记录表（1） |
| --- | --- |
| 调查时间 | 2017年8月14日 | 地理位置 | 北纬N：24°34'55.18" |
| 调查部位 | 门站空地绿化 |  | 东经E：102°32'01.69" |
| 措施类型 | 撒播草籽 |  | 海拔H：1989m |
| 开工日期 | 2017年5月27日 | 完工日期 | 2017年6月5日 |
| 造林规格、数量 | 草种：狗牙根，白三叶 |
| 成活率 | 85% |
| 保存率 | 90% | 覆盖率 | 85% |
| 监测建议 | 重视抚育管护，提高林草覆盖率 |

| 表1-10 | 植物措施生长状况调查样方记录表（2） |
| --- | --- |
| 调查时间 | 2018年3月13日 | 地理位置 | 北纬N：24°33′13.23″ |
| 调查部位 | K130+000左施工场地 |  | 东经E：102°34′00.41″ |
| 措施类型 | 撒播草籽 |  | 海拔H：1985m |
| 开工日期 | 2017年5月27日 | 完工日期 | 2017年6月5日 |
| 造林规格、数量 | 草种：红三叶 |
| 成活率 | 90% |
| 保存率 | 95% | 覆盖率 | 90% |
| 监测建议 | 重视抚育管护，提高林草覆盖率 |

| 表1-11 | 植物措施生长状况调查样方记录表（3） |
| --- | --- |
| 调查时间 | 2017年8月14日 | 地理位置 | 北纬N：24°33'47.03" |
| 调查部位 | K2+700管道区植被恢复 |  | 东经E：102°31'50.48" |
| 措施类型 | 撒播草籽 |  | 海拔H：1970m |
| 开工日期 | 2017年5月27日 | 完工日期 | 2017年6月5日 |
| 造林规格、数量 | 草种：早熟禾 |
| 成活率 | 90% |
| 保存率 | 95% | 覆盖率 | 90% |
| 监测建议 | 重视抚育管护，提高林草覆盖率 |

| 表1-12 | 植物措施生长状况调查样方记录表（3） |
| --- | --- |
| 调查时间 | 2017年8月14日 | 地理位置 | 北纬N：24°34'55.18" |
| 调查部位 | K7+600管道区植被恢复 |  | 东经E：102°32'01.69" |
| 措施类型 | 撒播草籽 |  | 海拔H：1989m |
| 开工日期 | 2017年5月27日 | 完工日期 | 2017年6月5日 |
| 造林规格、数量 | 草种：狗牙根 |
| 成活率 | 85% |
| 保存率 | 90% | 覆盖率 | 85% |
| 监测建议 | 重视抚育管护，提高林草覆盖率 |

### 1.3.5 监测设施设备

投入本项目水土保持监测的设施为2个简易侵蚀针样方，监测设备主要有钢卷尺、测绘罗盘、GPS等设备，详见表1-13。

表1-13    水土保持监测使用设备表

| 序号 | 设施、设备和材料 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备（损耗性） |  |  |
| (1) | 全站仪 | 台 | 1 |
| (2) | 手持GPS | 台 | 1 |
| (3) | 数码相机 | 个 | 2 |
| (4) | 摄像机 | 个 | 1 |
| (5) | 笔记本电脑 | 个 | 2 |
| (6) | 土壤紧实度仪 | 台 | 2 |
| (7) | 烘箱 | 台 | 1 |
| (8) | 磅秤 | 台 | 1 |
| (9) | 天平 | 台 | 1 |
| (10) | 土壤筛粒径0.01mm | 个 | 1 |
| (11) | 监测车 | 辆 | 1 |
| (12) | 无人机 | 台 | 1 |
| 二 | 消耗性材料 |  |  |
| (1) | 记录夹 | 个 | 20 |
| (2) | 米尺 | 条 | 3 |
| (3) | 皮尺 | 条 | 3 |
| (4) | 钢卷尺 | 卷 | 3 |
| (5) | 量筒(量杯) | 个 | 50 |
| (6) | 测钎 | 根 | 74 |
| (7) | 其它消耗性材料 | 套 | 若干 |
| 三 | 监测人员 | 人 | 4 |

### 1.3.6 监测成果提交情况

本项目水土保持监测工作于2016年6月接受委托并按时开展，截止2018年3月，监测组提交的监测成果有：

（1）《云南省开发建设项目水土保持监测备案表（晋宁门站、CNG母站及高压管道工程建设项目）》（2016年6月）；

（2）《关于完善晋宁门站、CNG母站及高压管道工程建设项目水土保持措施的函》（云今禹（设）[2016]045号  2016年11月）；

（3）《晋宁门站、CNG母站及高压管道工程建设项目水土保持监测年报》（2016年12月）；

（4）《晋宁门站、CNG母站及高压管道工程建设项目水土保持监测年报》（2017年12月）；

（5）《晋宁门站、CNG母站及高压管道工程建设项目水土保持监测总结报告》（2018年3月）。

以上监测成果按照水土保持监测规程以及相关规范要求，及时提交至建设单位和各级水行政主管部门。

### 1.3.7 水土保持监测意见落实情况

我公司监测组在开展本项目水土保持监测过程中，针对项目区水土保持不足之处通过水土保持监测简报及时向建设单位提出了监测意见，并督促建设单位及时落实。监测意见书详见表1-14。

表1-14    项目水土保持监测意见书

| 项目名称 | 晋宁门站、CNG母站及高压管道工程建设项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 云南省晋宁区 |
| 建设单位 | 晋宁润燃天然气有限公司 |
| 监测单位 | 云南今禹生态工程咨询有限公司 |
| 监测人员 | 黄佳健、张家兵、周英、李文泽 |
| 监测时间 | 2016年6月8日 |
| 监测意见 | 1.完善门站出入口裸露边坡防护措施； 2.完善管道区裸露边坡防护措施。 |
| 监测意见图片 |
| 门站区出入口边坡实施边坡防护措施 | 管道区裸露边坡实施边坡防护措施 |

经监测组现场复核，建设单位高度重视监测意见，及时落实了以上监测意见要求的水土流失防治措施，具体措施实施情况详见第4章。

# 2 监测内容和方法

## 2.1 监测内容

### 2.1.1 扰动土地情况

项目扰动土地分为永久征占地和临时占地，永久征占地面积一般在项目建设时已经确定，临时占地面积则随着工程进展有一定变化。扰动土地情况监测主要是通过监测核实永久占地和临时占地的面积、扰动土地的利用类型等，确定施工期和试运行期防治责任范围面积。

A 永久性占地

永久性占地是指项目建设征地红线范围内、由项目建设单位负责管辖和承担水土保持法律责任的地方。永久性占地面积由国土部门按权限批准。水土保持监测是对红线范围地区进行认真复核，监测项目建设及生产有无超范围开发的情况，以及各阶段永久性占地的变化情况。

B 临时性占地

临时性占地是指因主体工程开发需要、临时占用的部分土地，土地管辖权仍属于原单位（或个人），建设单位无土地管辖权。水土保持监测是复核临时性占地利用类型、面积以及有否超范围使用。

C 扰动土地面积

扰动土地面积是指开发建设项目在建设过程中扰动土地行为造成破坏或占用的面积。对原有地表植被或地形地貌发生改变的行为，均属于扰动土地行为。水土保持监测内容为认真复核扰动土地面积。

本工程委托开展监测工作时，主体工程已经全面开工，正在进行管沟开挖。因此，本项目扰动土地情况监测工作主要通过实地测量结合资料分析的方法进行，监测频次为7次，其中施工期3次，自然恢复期4次。

### 2.1.2 防治责任范围

水土流失防治责任范围包括项目建设区和直接影响区。项目建设区面积在项目建设初期能基本确定，有少部分区域可能随着工程进展有一定变化，防治责任范围动态监测主要是通过监测项目区和直接影响区的面积，确定建设期防治责任范围。

（1）项目区占地监测

本项目项目区占地面积由国土部门按权限批准，水土保持监测是对红线围地认真核查，监测建设单位有无超越红线开发的情况。

（2）直接影响区

主要监测直接影响区的面积、采取的水土保持措施情况。

（3）水土流失防治责任范围的界定

根据项目和直接影响区的面积，确定施工期防治责任范围。

本工程防治责任范围监测工作主要通过实地测量结合资料分析的方法进行，监测频次为7次，其中施工期3次，自然恢复期4次。

### 2.1.3 取料、弃渣情况

经监测和查阅施工材料，本项目不存在取料和弃渣情况。

### 2.1.4 水土保持措施

本项目水土保持措施监测内容主要为：防治措施的类型、数量、质量，防护工程的稳定性、完好程度和运行情况，土保持管理措施实施情况监测，防治目标监测等。

本项目实施完成的水土保持措施有：管道及附属设施区挡护措施、土地整治措施和植被恢复措施；门站区护坡措施和空地绿化措施；合建站区排水措施和空地绿化措施。针对水土保持措施，监测组通过实地测量结合资料分析的方法进行措施类型、位置、实施时间、规格、数量、防治效果等的调查监测，监测频次为7次。

### 2.1.5 水土流失情况

土壤流失情况监测主要包括水土流失因子监测及土壤侵蚀量的监测。

（1）水土流失因子

主要对项目建设过程中项目区的地形地貌、气象、土壤、植被、水文、社会经济因子进行调查。

A地形地貌因子：地貌形态、海拔与相对高差、坡面特性及地理位置。

B气象因子：项目区气候类型分区、降雨、气温、无霜期、风速与风向等因子。其中，降雨因子主要为多年平均降雨量。

C土壤因子：土壤类型、地面组成物质、土壤容重。

D植被因子：项目区植被覆盖度、主要植被种类。

E水文因子：水系形式、河流径流特征。

F土地利用情况：项目区原土地利用情况。

G社会经济因子：社会因子及经济因子。

水土流失因子的监测是针对整个工程的全部区域开展的，通过对水土流失因子的监测，确定工程区不同区域造成水土流失的不同影响因素。

（2）土壤侵蚀量监测

土壤侵蚀量的监测内容主要包括土壤侵蚀强度、土壤侵蚀模数和土壤侵蚀量等反映整个土壤侵蚀情况的指标。

A土壤侵蚀强度

项目各个监测分区的土壤侵蚀强度监测，土壤侵蚀强度分为微度侵蚀、轻度侵蚀、中度侵蚀、强烈侵蚀、极强烈侵蚀及剧烈侵蚀。

B土壤侵蚀模数

单位面积土壤及其母质在单位时间内侵蚀量的大小。是表示土壤侵蚀强度的定量指标。

C土壤侵蚀量

监测项目区内发生的风力、水力、重力等侵蚀所产生的土壤侵蚀总量。

监测组通过在项目区布设的2个简易水土流失观测场（侵蚀针监测样方），获取典型地段的水蚀强度，然后根据已经测算的样地土壤侵蚀量计算整个坡面及项目区的土壤侵蚀模数。土壤流失监测频次为7次。

## 2.2 监测方法

### 2.2.1 实地测量

实地测量是指定期采取全面调查的方式，通过现场实地勘测，采用GPS定位仪结合地形图、数码相机、测距仪、测高仪、标杆和尺子等工具，测定扰动土地面积、防治责任范围、水土保持措施等。填表记录每个扰动类型区的基本特征（特别是开挖面坡长、坡度、岩土类型）及水土保持措施（拦挡工程、护坡工程和土地整治工程等）实施情况。

### 2.2.2 地面观测

通过本项目布置的监测设施（简易水土流失观测场）进行实测，获得某一有代表性地区的侵蚀模数作为基础，再根据本项目其他区域的实际的地形地貌、气候特征、地面组成物质、植被覆盖度、土壤类型及扰动的实地地块坡度、坡长、侵蚀类型等因素，综合分析得出项目各侵蚀单元的平均侵蚀模数，从而求得全区的土壤流失量。

### 2.2.3 实地调查

采用实地调查、问询、巡查的方式，对项目区水土流失因子（地形地貌、气象、植被、水文等），收集水土保持大事记、收集业主针对水土保持相关政策等，对项目区及直接影响区的水土流失危害和重大水土流失事件进行巡查、走访。

### 2.2.4资料分析

根据施工单位提供的工程月报、监理单位提供的监理月报和工程计量资料，以及工程审批、土地使用资料等，对工程征占地面积、土石方挖填及平衡情况、水土保持措施实施过程等进行分析整理，作为现场踏勘的基础参照材料，通过现场核查，最终获得相关监测数据。

# 3 重点对象水土流失动态监测

## 3.1 防治责任范围监测

### 3.1.1 水土流失防治责任范围

（1）方案批复的水土流失防治责任范围

根据《晋宁门站、CNG母站及高压管道工程建设项目水土保持方案可行性研究报告书》及其批复文件，项目水土流失防治责任范围为项目建设区和直接影响区，其中项目建设区占地7.99hm2，直接影响区范围5.36hm2，共计13.35hm2。详见表3-1。

（2）监测确定的水土保持防治责任范围

监测组在分析工程征占地资料后，通过现场调查复核，工程实际水土流失防治责任范围面积共10.94hm2，其中项目建设区面积6.76hm2，直接影响区面积4.18hm2。相比水土保持方案设计报告书，水土流失防治责任范围面积减少了2.41hm2，其中项目建设区面积减少1.23hm2（变化原因主要为管道施工范围宽度减少；施工便道和施工辅助设施区未扰动），直接影响区面积减少1.18hm2。详见表3-1。

表3-1    工程水土流失防治责任范围监测表

| 序号 | 防治分区 | 防治责任范围（hm2） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 方案设计 | 监测结果 | 增减情况 |
|  |  | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 |
| 1 | 管道及附属设施区 | 10.45 | 5.93 | 4.52 | 9.26 | 5.25 | 4.01 | -1.19 | -0.68 | -0.51 |
| 2 | 门站区 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 合建站区 | 1.48 | 1.36 | 0.12 | 1.48 | 1.36 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 施工便道 | 1.09 | 0.45 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | -1.09 | -0.45 | -0.64 |
| 5 | 施工辅助设施区 | 0.13 | 0.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | -0.13 | -0.1 | -0.03 |
|  | 合计 | 13.35 | 7.99 | 5.36 | 10.94 | 6.76 | 4.18 | -2.41 | -1.23 | -1.18 |

### 3.1.2 建设期扰动土地面积

经统计，本工程建设累计扰动土地面积为6.76hm2，各分区扰动土地面积情况详见表3-2。

表3-2    工程建设期扰动土地面及类型统计表

| 项目分区 | 扰动土地面积（hm2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 方案规划 | 实际扰动 | 差值 |  |
| 管道及附属设施区 | 5.93 | 5.25 | -0.68 | 部分管道穿越施工方式由原来的开挖施工改成顶管施工 |
| 门站区 | 0.15 | 0.15 | 0 |  |
| 合建站区 | 1.36 | 1.36 | 0 |  |
| 施工便道 | 0.45 | 0 | -0.45 | 施工过程中未实施施工便道 |
| 施工辅助设施区 | 0.1 | 0 | -0.1 | 施工过程中未启用施工辅助设施区 |
| 合计 | 7.99 | 6.76 | -1.23 |  |

监测组在本工程监测期间对扰动土地面积进行了多次实地量测，各年度扰动土地面积情况详见表3-3。

表3-3    扰动土地面积监测记录表

| 项目分区 | 扰动土地面积（hm2） |
| --- | --- |
|  | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
| 管道及附属设施区 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| 门站区 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 合建站区 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 施工便道 | 0 | 0 | 0 |
| 施工辅助设施区 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 6.76 | 6.76 | 6.76 |

由上表可以看出，监测进场后项目区已全部扰动，后期未再增加扰动面积。

## 3.2 取土（石、料）监测结果

根据水土保持方案以及现场调查，本项目实际施工过程中未发生取土（石、料）的情况。

## 3.3 弃土（石、渣）监测结果

根据水土保持方案以及现场调查，本项目实际施工过程中未发生弃土（石、渣）的情况。

表3-4    土石方情况监测表

| 分区 | 挖方 | 填方 | 借方 | 弃渣 | 调运 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道及附属设施区 | 3.96 | 3.77 |  |  | -0.19 |
| 门站区 | 0.1 | 0.29 |  |  | +0.19 |
| 合建站区 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |
| 合计 | 4.69 | 4.69 |  |  |  |

# 4 水土流失防治措施监测结果

## 4.1 工程措施监测结果

（1）工程措施设计情况

《水保方案》中设计的水土保持工程措施包括主体工程设计和方案新增，具体如下：

①管道及附属设施区：主体设计浆砌石护坡、浆砌石截水墙、浆砌石截水沟、浆砌石护岸、恢复田坎等措施；

②门站区：主体设计排水沟措施；方案新增表土剥离措施；

③合建站区：主体设计排水沟措施；方案新增表土剥离措施。

表4-1    水土保持工程措施设计情况

| 防治分区 | 措施类型 | 措施布设 |
| --- | --- | --- |
| 管道及附属设施 | 工程措施 | 浆砌石护坡☆、浆砌石截水墙☆、浆砌石截水沟☆、浆砌石护岸☆、恢复田坎☆ |
| 门站区 | 工程措施 | 排水沟☆、表土剥离★ |
| 合建站区 | 工程措施 | 排水沟☆、表土剥离★ |
| 注：☆为主体设计已有措施，★为方案新增措施 |

（2）工程措施实施情况

根据监测现场调查统计，结合建设单位提供资料分析，本段工程完成水土保持工程措施为：

管道及附属设施区浆砌石堡坎507.5m、浆砌石过水面35.6m，浆砌石截水墙25m，浆砌石护坡挡墙259.8m，恢复田坎1900m；合建站区混凝土排水沟20m。

经统计，本项目实施的水土保持工程措施为：浆砌石量3107.63m3，混凝土排水沟27.5m3。工程措施具体实施情况见表4-2及图4-1。

表4-2    水土保持工程措施实施情况统计表

| 防治分区 | 工程措施 | 措施量 | 实施时段 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 |  |
| 管道及附属设施区 | 浆砌石堡坎 | m | 507.5 | 2016年10月 |
|  | 浆砌石过水面 | m | 35.6 | 2016年10月 |
|  | 浆砌石截水墙 | m | 25 | 2016年10月 |
|  | 浆砌石护坡挡墙 | m | 259.8 | 2016年10月 |
|  | 恢复田坎 | m | 1900 | 2017年1月 |
| 合建站区 | 混凝土排水沟 | m | 20 | 2016年7月 |

| 浆砌石堡坎措施现状（2018年3月） | 浆砌石挡水墙措施现状（2018年3月） |
| --- | --- |
| 田坎恢复措施现状（2018年3月） | 混凝土排水沟措施现状（2018年3月） |

图4-1  水土保持工程措施实施情况展示

## 4.2 植物措施监测结果

（1）植物措施设计情况

《水保方案》中水土保持植物措施包括主体工程设计和方案新增，具体如下：

①管道及附属设施区：方案新增植被恢复和复耕措施；

②门站区：主体设计景观绿化措施；

③合建站区：主体设计景观绿化措施；

④施工便道区：方案新增植被恢复措施；

④施工辅助设施区：方案新增植被恢复措施。

《水保方案》中水土流失防治植物措施具体工程量为：管道及附属设施区植被恢复1.76hm2，复耕3.41hm2；门站区景观绿化0.07hm2；合建站区景观绿化0.39m2；施工便道区植被恢复0.45hm2；施工辅助设施区植被恢复0.10hm2。

表4-3    水土保持植物措施设计情况

| 防治分区 | 植物措施 | 单位 | 措施设计量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道及附属设施区 | 撒草绿化 | hm2 | 1.76 | 方案新增 |
|  | 复耕 | hm2 | 3.41 |  |
| 门站区 | 景观绿化 | hm2 | 0.07 | 主体设计 |
| 合建站区 | 景观绿化 | hm2 | 0.39 | 主体设计 |
| 施工便道区 | 植被恢复 | hm2 | 0.45 | 方案新增 |
| 施工辅助设施区 | 植被恢复 | hm2 | 0.10 | 方案新增 |

（2）植物措施实施情况

监测组在分析工程建设资料的基础上，经过现场量测复核，统计得出本项目水土保持植物措施实施情况如下：管道及附属设施区植被恢复1.76hm2，复耕3.12hm2；门站区绿化0.07hm2，合建站区绿化0.39hm2。

经统计，本项目实施的水土保持植物措施为：实施植物措施面积共计2.22hm2，复耕3.12hm2，工程量为撒播草籽2.22hm2，栽植树苗92株。植物措施具体实施情况见表4-4及图4-2。

表4-4    水土保持植物措施实施情况统计表

| 防治分区 | 植物措施 | 措施量 | 实施时段 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 |  |
| 管道及附属设施区 | 撒草绿化 | hm² | 1.76 | 2017年5月~6月 |
|  | 复耕 | hm² | 3.12 | 2017年5月~6月 |
| 门站区 | 景观绿化 | hm² | 0.07 | 2017年5月~6月 |
| 合建站区 | 景观绿化 | hm² | 0.39 | 2017年5月~6月 |
|  | 苗木栽植 | 株 | 92 |  |

| 管道及附属设施区撒草绿化措施 （2018年3月） | 管道及附属设施区复耕措施 （2018年3月） |
| --- | --- |
| 门站区景观绿化措施现状（2018年3月） | 合建站区景观绿化措施现状（2018年3月） |

图4-2  水土保持植物措施实施情况展示

## 4.3 临时防护措施监测结果

（1）临时措施设计情况

《水保方案》中水土保持临时措施主要为水保方案新增，具体如下：

①管道及附属设施区：方案新增编织土袋挡墙、土质排水沟、DN200排水管、土工布覆盖、沉砂池等措施；

②门站区：方案新增编织土袋挡墙、土质排水沟、土工布覆盖、沉砂池等措施；

③合建站区：方案新增编织土袋挡墙、土质排水沟、土工布覆盖、沉砂池等措施；

④施工便道区：方案新增编织土袋挡墙、土质排水沟、沉砂池等措施；

②施工辅助设施区：方案新增土质排水沟、土工布覆盖措施。

《水保方案》中水土流失防治临时措施为：管道及附属设施区编织土袋挡墙1780m，土质排水沟1250m，DN200排水管300m，土工布覆盖4200m2，沉砂池9座；门站区编织土袋挡墙60m，土质排水沟110m，土工布覆盖220m2，沉砂池2座；合建站区编织土袋挡墙130m，土质排水沟350m，土工布覆盖1200m2，沉砂池2座；施工便道区编织土袋挡墙160m，土质排水沟920m，沉砂池2座；施工辅助设施区土质排水沟280m，土工布覆盖200m2。

4-5    水土保持临时防护措施设计情况

| 防护分区 | 编织土袋挡墙 | 临时排水沟 | 临时排水管 | 土工布(m2) | 沉沙池 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长度(m) | 编织土袋(m³) | 长度(m) | 土石方开挖 |  |  | 数量(个) | 土石方开挖 | 砌砖(m³) | 砂浆抹面(m²) |
| 管道及附属设施区 | 1780 | 2941.5 | 1250 | 168.75 | 300 | 4200 | 9 | 171 | 92.7 | 360 |
| 门站区 | 60 | 85.5 | 110 | 14.85 |  | 220 | 2 | 38 | 20.6 | 80 |
| 合建站区 | 130 | 185.25 | 350 | 47.25 |  | 1200 | 2 | 38 | 20.6 | 80 |
| 施工便道区 | 100 | 187.5 | 920 | 124.2 |  |  | 2 | 38 | 20.6 | 80 |
| 施工辅助设施区 |  |  | 280 | 37.8 |  | 200 |  |  |  |  |
| 合计 | 2070 | 3399.75 | 2910 | 392.85 | 300 | 5820 | 15 | 285 | 154.5 | 600 |

（2）临时措施实施情况

对于监测进场之前的临时防护措施，监测组通过分析建设单位进度报告、施工月报、监理月报等资料进行统计；监测进场后所实施的临时防护措施则通过每次监测现场量测并记录。经统计，本项目水土保持临时防护措施实施情况如下：

管道及附属设施区编织袋挡墙40m；门站区沉砂池1座。共产生土石方开挖量6m3，编织袋装土填筑16m3，铺设塑料薄膜18m2。

临时防护措施具体实施情况见表4-6及图4-3。

表4-6    水土保持临时防护措施实施情况统计表

| 防治分区 | 临时防护措施 | 单位 | 措施量 | 实施时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道及附属设施区 | 袋装土拦挡 | m | 40 | 2016年3月~2016年7月 |
| 门站区 | 沉砂池 | 口 | 1 | 2016年4月~2016年8月 |

| 管道及附属设施区编织袋挡墙 （2016年11月） | 门站区沉砂池措施 （2016年11月） |
| --- | --- |

图4-3  水土保持临时防护措施实施情况展示

## 4.4 水土保持措施防治效果

（1）水土保持措施实施情况汇总

经监测统计，本项目实际完成水土保持措施为：

①管道及附属设施区

工程措施：浆砌石堡坎507.5m、浆砌石过水面35.6m，浆砌石截水墙25m，浆砌石护坡挡墙259.8m，恢复田坎1900m；

植物措施：植被恢复1.76hm2，复耕3.12hm2；

临时措施：编织袋挡墙40m，共产生编织袋装土填筑16m3。

②门站区

植物措施：景观绿化0.07hm2；

临时措施：沉砂池1座。共产生土石方开挖量6m3，铺设塑料薄膜18m2。

③合建站区

工程措施：混凝土排水沟20m；

植物措施：景观绿化0.39hm2。

（2）水土保持措施防治效果评价

本项目水土保持工程措施主要针对管道及附属设施区实施了堡坎，截水墙等措施，对原始占地为耕地的区域恢复田坎，实施了复耕措施，对原始占地为林草地的区域实施了植被恢复措施，并且实施了施工期间的临时挡护措施。针对合建站区实施了排水和空地景观绿化措施；针对门站区实施了空地景观绿化措施和施工期间的临时沉沙措施。

工程措施布局和措施量在水土保持方案设计基础上根据工程实际进行了补充和调整，满足项目区水土流失防治需要。

植物措施布局也满足水土保持方案要求，措施实施量基本达到水土保持方案设计量。但由于本项目水土保持植物措施实施时缺少覆土，导致目前植物措施覆盖度一般，需加强植物措施的抚育管护，及时补植补种，确保植物措施发挥其水土保持效益。

水土保持临时防护措施主要针对施工期间的临时土方拦挡、沉沙等实施，措施布局满足水土保持方案要求，措施实施量较水土保持方案设计量有所欠缺，建设单位后续项目需要提高认识，注重施工期间水土流失的防治。

综上所述，本项目水土保持措施布局合理、措施实施基本到位，能够有效防治因工程建设引起的水土流失，各项措施保存良好，运行正常。

表4-7    水土保持措施监测表

| 项目组成 | 措施类型 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 | 变化情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道及附属设施区 | 浆砌石护坡 | m3 | 200 | 2229.57 | +2029.57 | 修建浆砌石挡墙 |
|  | 浆砌石堡坎 | m3 | 0 | 832.59 | +832.59 | 田坎周边增加堡坎措施 |
|  | 浆砌石过水面 | m3 | 0 | 16.38 | +16.38 |  |
|  | 浆砌石截水墙 | m3 | 1750 | 25 | -1725 | 用堡坎代替截水墙 |
|  | 浆砌石截水沟 | m3 | 990 | 0 | -990 | 用过水面代替截水沟 |
|  | 浆砌石护岸 | m3 | 150 | 0 | -150 | 护坡代替护岸 |
|  | 恢复田坎 | m | 2200 | 1900 | -300 | 占用耕地面积减少 |
|  | 植被恢复 | hm2 | 1.76 | 1.76 | 0 |  |
|  | 复耕 | hm2 | 3.41 | 3.12 | -0.29 | 扰动面积减少 |
|  | 编织土袋挡墙 | m | 1780 | 40 | -1740 | 临时措施实施较少 |
| 门站区 | 排水沟 | m | 150 | 0 | -150 | 实施了排水设施，未修明沟 |
|  | 景观绿化 | hm2 | 0.07 | 0.07 | 0 |  |
|  | 编织土袋挡墙 | m | 60 | 0 | -60 | 未实施 |
|  | 临时排水沟 | m | 110 | 0 | -110 | 未实施 |
|  | 沉砂池 | 口 | 2 | 1 | -1 |  |
| 合建站区 | 混凝土排水沟 | m | 350 | 20 | -330 | 实施了排水设施，未修明沟 |
|  | 景观绿化 | hm2 | 0.39 | 0.39 | 0 |  |
| 施工附属设施区 | 植被恢复 | hm2 | 0.45 | 0 | -0.45 | 施工该区未扰动 |
|  | 临时排水 | m | 280 | 0 | -280 |  |
|  | 土工布 | m2 | 200 | 0 | -200 |  |
| 施工便道区 | 植被恢复 | hm2 | 0.10 | 0 | -0.10 | 施工该区未扰动 |
|  | 编织土袋挡墙 | m | 100 | 0 | -100 |  |
|  | 临时排水 | m | 920 | 0 | -920 |  |
|  | 沉砂池 | 口 | 2 | 0 | -2 |  |

# 5 土壤流失情况监测

## 5.1 水土流失面积

（1）施工期

监测进场时工程已经处于施工中期，门站开挖，合建站开挖，管道沟槽开挖等施工活动对项目区地表造成全面扰动，扰动土地面积达6.76hm2。施工活动改变了原始地表形态和地表组成物质，加剧项目区水土流失。根据《晋宁门站、CNG母站及高压管道工程建设项目水土保持监测年度报告（2016年）》，项目施工期间，造成水土流失面积共计6.76hm2。具体统计情况详见表5-1。

表5-1    施工期水土流失面积统计情况       单位：hm2

| 序号 | 具体分区 | 扰动土地面积 | 水土流失面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道及附属设施区 | 5.25 | 5.25 | 工程措施占地无水土流失 |
| 2 | 门站区 | 0.15 | 0.15 | 永久建筑物和硬化覆盖区域无水土流失 |
| 3 | 合建站区 | 1.36 | 1.36 | 永久建筑物和硬化覆盖区域无水土流失 |
|  | 合计 | 6.76 | 6.76 |  |

（2）自然恢复期

2017年3月工程施工期结束后，进入自然恢复期，监测组对项目区自然恢复期水土流失面积进行现场调查量测。通过监测实地调查，项目区扰动土地经过永久建筑物覆盖，地表硬化和工程措施的实施，不再产生水土流失，其他扰动区域随着各项水土保持不断发挥水土保持效益，水土流失强度也控制在轻度及轻度以下流失。经统计，自然恢复期水土流失面积为5.34hm2。具体统计情况详见表5-2。

表5-2    运行初期水土流失面积统计情况       单位：hm2

| 序号 | 具体分区 | 扰动土地面积 | 水土流失面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道及附属设施区 | 5.25 | 4.88 | 工程措施占地无水土流失 |
| 2 | 门站区 | 0.15 | 0.07 | 永久建筑物和硬化覆盖区域无水土流失 |
| 3 | 合建站区 | 1.36 | 0.39 | 永久建筑物和硬化覆盖区域无水土流失 |
|  | 合计 | 6.76 | 5.34 |  |

## 5.2 土壤流失量

### 5.2.1 土壤侵蚀强度分析

2016年6月监测工作开展后，我公司监测小组通过布设2处侵蚀针样方观测项目区水土流失侵蚀强度。各个监测样方观测数据及侵蚀模数计算详见表5-3~5-5。

表5-3    侵蚀针样方侵蚀模数观测结果汇总表

| 监测样方 | 布设位置 | 侵蚀模数（t/km2·a） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 运行初期 |
| 1# | 管道及附属设施区 | 2460.31 | 470.11 |
| 2# | 门站区 | 2261.85 | 442.79 |

从表中可以分析得出，项目区施工期由于扰动频繁，水土保持措施未完全实施，水土流失强度在中度；自然恢复期随着工程施工结束不再扰动，各项水土保持措施逐渐实施，项目区水土流失强度降到轻度。

表5-4    1#侵蚀针样方监测数据记录及计算表

| 小区编号 | 1# | 小区规格 | 3m×3m |
| --- | --- | --- | --- |
| 坡度 | 37.5° | 布设日期 | 2016年6月 |
| 布设部位 | 管道及附属设施区回填边坡 |
| 项目 | 测纤深度（mm） |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| 第一排 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 第二排 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 第三排 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 第四排 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 小计 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 2017年3月23日观测数据 |
| 项目 | 测纤深度（mm） |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| 第一排 | 91 | 92 | 91 | 90 |
| 第二排 | 92 | 92 | 91 | 91 |
| 第三排 | 91 | 91 | 92 | 92 |
| 第四排 | 92 | 91 | 91 | 91 |
| 小计 | 366 | 366 | 365 | 364 |
| 平均侵蚀厚度（mm） | 1.3125 |
| 流失量（t） | 0.0115 |
| 水平投影面积（m2） | 7.0120 |
| 土壤密度（t/m3） | 1.55 |
| 测点历时 | 8个月 |
| 侵蚀模数（t/km2·a） | 2460.31 |
| 2018年3月18日观测数据 |
| 项目 | 测纤深度（mm） |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| 第一排 | 92 | 92 | 91 | 92 |
| 第二排 | 92 | 92 | 91 | 91 |
| 第三排 | 91 | 92 | 92 | 92 |
| 第四排 | 92 | 91 | 92 | 91 |
| 小计 | 367 | 367 | 366 | 366 |
| 平均侵蚀厚度（mm） | 0.6125 |
| 流失量（t） | 0.0054 |
| 水平投影面积（m2） | 7.0120 |
| 土壤密度（t/m3） | 1.55 |
| 测点历时 | 12个月 |
| 侵蚀模数（t/km2·a） | 470.11 |

表5-5    2#侵蚀针样方监测数据记录及计算表

| 小区编号 | 2# | 小区规格 | 2m×2m |
| --- | --- | --- | --- |
| 坡度 | 34° | 布设日期 | 2016年6月 |
| 布设部位 | 门站出入口边坡 |
| 项目 | 测纤深度（mm） |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| 第一排 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 第二排 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 第三排 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 第四排 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 小计 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| 2017年3月23日观测数据 |
| 项目 | 测纤深度（mm） |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| 第一排 | 93 | 92 | 93 | 94 |
| 第二排 | 93 | 94 | 94 | 93 |
| 第三排 | 94 | 93 | 93 | 94 |
| 第四排 | 93 | 92 | 94 | 93 |
| 小计 | 373 | 371 | 374 | 374 |
| 平均侵蚀厚度（mm） | 1.25 |
| 流失量（t） | 0.0050 |
| 水平投影面积（m2） | 3.3162 |
| 土壤密度（t/m3） | 1.55 |
| 测点历时 | 8个月 |
| 侵蚀模数（t/km2·a） | 2261.85 |
| 2018年3月18日观测数据 |
| 项目 | 测纤深度（mm） |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| 第一排 | 94 | 92 | 93 | 94 |
| 第二排 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 第三排 | 94 | 93 | 93 | 94 |
| 第四排 | 93 | 93 | 94 | 93 |
| 小计 | 375 | 372 | 374 | 375 |
| 平均侵蚀厚度（mm） | 0.45 |
| 流失量（t） | 0.0018 |
| 水平投影面积（m2） | 3.3162 |
| 土壤密度（t/m3） | 1.55 |
| 测点历时 | 12个月 |
| 侵蚀模数（t/km2·a） | 442.79 |

### 5.2.2 土壤流失量分析

（1）施工期土壤流失量

根据2016年3月~2017年3月监测所得的工程建设扰动土地流失面积，及监测所得平均土壤侵蚀强度，工程施工期监测时段内因工程施工造成土壤流失总量159.75t，详见表5-6。

表5-6    施工期土壤流失量计算表

| 分区 | 扰动面积 | 流失面积 | 流失时段 | 侵蚀模数 | 土壤侵蚀量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （hm2） | （hm2） | （a） | （t/km2·a） | （t） |
| 管道及附属设施区 | 5.25 | 5.25 | 1 | 2460.31 | 129.16 |
| 门站区 | 0.15 | 0.15 | 1 | 2261.85 | 3.39 |
| 合建站区 | 1.36 | 1.36 | 1 | 2000 | 27.2 |
| 合计 | 6.76 | 6.76 |  |  | 159.75 |

（2）自然恢复期土壤流失量

根据2017年4月~2018年3月监测所得的工程流失面积，及监测所得平均土壤侵蚀强度，工程自然恢复期因建设产生土壤流失总量24.81t，详见表5-7。

表5-7    运行初期土壤流失量计算表

| 分区 | 扰动面积 | 流失面积 | 流失时段 | 侵蚀模数 | 土壤侵蚀量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （hm2） | （hm2） | （a） | （t/km2·a） | （t） |
| 管道及附属设施区 | 5.25 | 4.88 | 1 | 470.11 | 22.94 |
| 门站区 | 0.15 | 0.07 | 1 | 442.79 | 0.31 |
| 合建站区 | 1.36 | 0.39 | 1 | 400 | 1.56 |
| 合计 | 6.76 | 5.34 |  |  | 24.81 |

（3）土壤流失量汇总

综上所述，因晋宁门站、CNG母站及高压管道工程建设项目建设造成的土壤流失量共184.56t，其中：施工期流失量159.75t，占土壤流失总量的80.01%；运行初期土壤流失量24.81t，占土壤流失总量的19.99%。

## 5.3 水土流失危害

根据监测组现场调查，并通过分析工程施工资料，晋宁门站、CNG母站及高压管道工程建设项目建设期间未发生水土流失危害。

# 6 水土流失防治效果监测结果

## 6.1 扰动土地整治率

扰动土地整治率：项目建设区内扰动土地的整治面积占扰动土地总面积的百分比。本工程项目建设区10.94hm2，扰动土地面积为6.76hm2，各防治分区内建筑物及场地道路硬化面积为1.42hm2，植被恢复面积2.22hm2，复耕面积3.12hm2，扰动土地整治面积共计6.76hm2。因此，工程建设区扰动土地整治率为99 %，达到本工程水土保持方案水土流失防治目标值95%。扰动土地整治率见表6-1。

## 6.2 水土流失总治理度

水土流失总治理度：项目建设区水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。经监测分析，本项目各防治分区内实际扰动土地范围除去建筑物及场地道路硬化占地外，实际造成水土流失面积5.34hm2，各项水土保持植物措施治理面积为2.22 hm2，复耕面积3.12hm2，由此计算出项目区建设区水土流失总治理度为99%，达到本工程水土保持方案水土流失防治目标值97%。水土流失总治理度计算表见表6-2。

## 6.3 拦渣率

拦渣率是指项目建设区内采取措施实际拦挡的弃土(石、渣)量与工程弃土(石、渣)总量的百分比。

本项目共产生土方开挖量4.69万m3，回填量4.69万m3，未产生永久弃方。因此，拦渣率达到99%，达到本工程水土保持方案水土流失防治目标值95%。

表6-1    扰动土地整治率计算表

| 分区 | 项目建设区面积（hm2） | 扰动面积（hm2） | 建筑物及场地道路硬化（hm2） | 水土流失治理面积（hm2） | 土地整治面积（hm2） | 扰动土地整治面积（hm2） | 扰动土地整治率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 植物措施 | 工程措施 | 小计 | 恢复农地 | 土地平整 | 小计 |  |  |
| 管道及附属设施区 | 5.25 | 5.25 | 0.37 | 1.76 |  | 1.76 | 3.12 |  | 3.12 | 5.25 | 99 |
| 门站区 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |  | 0.07 |  |  |  | 0.15 |  |
| 合建站区 | 1.36 | 1.36 | 0.97 | 0.39 |  | 0.39 |  |  |  | 1.36 |  |
| 合计 | 6.76 | 6.76 | 1.42 | 2.22 |  | 2.22 | 3.12 |  | 3.12 | 6.76 |  |

表6-2    水土流失总治理度计算表

| 分区 | 项目建设区面积（hm2） | 扰动面积（hm2） | 建筑物及场地道路硬化（hm2） | 水土流失面积（hm2） | 水土流失治理面积（hm2） | 土地整治面积（hm2） | 水土流失总治理度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 植物措施 | 工程措施 | 小计 | 恢复农地 | 土地平整 | 小计 |  |
| 管道及附属设施区 | 5.25 | 5.25 | 0.37 | 1.76 | 1.76 |  | 1.76 | 3.12 |  | 3.12 | 99 |
| 门站区 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |  | 0.07 |  |  |  |  |
| 合建站区 | 1.36 | 1.36 | 0.97 | 0.39 | 0.39 |  | 0.39 |  |  |  |  |
| 合计 | 6.76 | 6.76 | 1.42 | 2.22 | 2.22 |  | 2.22 | 3.12 |  | 3.12 |  |

## 6.4 土壤流失控制比

根据本工程水土保持方案，参考工程所在区域的土壤侵蚀类型和强度，本项目区的土壤容许流失量500t/km2·a。

根据5.2.2章节分析：施工期项目区土壤流失量159.75t，项目区平均土壤侵蚀模数为2363.3t/(km2·a)；自然恢复期项目区土壤流失量24.81t，项目区平均土壤侵蚀模数为455.40t/(km2·a)。

因此，本项目土壤流失控制比为1.10，达到本工程水土保持方案水土流失防治目标值1.0。

## 6.5 林草植被恢复率和林草覆盖率

林草植被恢复率：项目建设区已恢复植被面积占可恢复植被面积的百分比。

林草覆盖率：项目建设区已恢复植被面积占扰动土地面积的百分比。

本工程扰动土地面积为6.76hm2，扣除建筑物、道路、工程措施等不可绿化面积后，可恢复植被面积为2.22hm2，实际实施植物措施面积2.22hm2。因此，本工程林草植被恢复率为99 %，达到本工程水土保持方案水土流失防治目标值99%；林草覆盖率为32.84%，也达到本工程水土保持方案水土流失防治目标值27%。

表6-3    林草植被恢复率和林草覆盖率计算表

| 分区 | 项目建设区面积 | 可恢复植被面积 | 已恢复植被面积 | 林草植被恢复率% | 林草覆盖率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道及附属设施区 | 5.25 | 1.76 | 1.76 | 99.00 | 32.84 |
| 门站区 | 0.15 | 0.07 | 0.07 |  |  |
| 合建站区 | 1.36 | 0.39 | 0.39 |  |  |
| 合 计 | 6.76 | 2.22 | 2.22 |  |  |

# 7 结论

## 7.1 防治指标分析评价

通过各项水土保持措施的实施，截止2018年3月，本工程各项水土保持指标的达标情况见表7-1。

表7-1    六项指标监测结果与方案目标对比情况表

| 防治指标 | 目标值 | 监测值 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率（%） | 95 | 99 | 达标 |
| 水土流失总理度（%） | 97 | 99 | 达标 |
| 土壤流失比 | 1.0 | 1.10 | 达标 |
| 拦渣率（%） | 95 | 99 | 达标 |
| 林草植被恢复率（%） | 99 | 99 | 达标 |
| 林草覆盖率（%） | 27 | 32.84 | 达标 |

从表中可以看出，本工程六项防治指标均达到了方案目标值。建设单位较为重视项目区水土保持工作，落实各项水土保持措施，因工程建设引起的水土流失基本得到治理。

## 7.2 水土保持措施评价

（1）工程措施评价

本项目水土保持工程措施主要针对管道及附属设施区和合建站区实施，措施布局和措施量在水土保持方案设计基础上根据工程实际进行了补充和调整，满足项目区水土流失防治需要。

本工程实施的水土保持工程措施及措施量为：管道及附属设施区浆砌石堡坎507.5m、浆砌石过水面35.6m，浆砌石截水墙25m，浆砌石护坡挡墙259.8m，恢复田坎1900m；合建站区混凝土排水沟20m。

综上所述，本项目水土保持工程措施布局合理、措施体系比较完善、设施保存完好，具备良好的水土保持功能。

（2）植物措施评价

植物措施主要针对合建站区、门站区周边空地实施景观绿化措施，管道及附属设施区实施植被恢复，措施布局满足水土保持方案要求，措施实施量基本达到水土保持方案设计量。

本工程实施的水土保植物措施量为：实施植物措施面积共计2.22hm2，复耕3.12hm2，工程量为撒播草籽2.22hm2，栽植树苗92株。

综上所述，本项目水土保持植物措施布局合理、实施到位，在美化运行管理区的同时又起到了良好的水土保持功能，但由于本项目水土保持植物措施实施时缺少覆土，导致目前植物措施覆盖度一般，需加强植物措施的抚育管护，及时补植补种，确保植物措施发挥其水土保持效益。。

（3）临时防护措施评价

水土保持临时防护措施主要针对施工期间的临时土方拦挡和沉沙等实施，措施布局满足水土保持方案要求，措施实施量较水土保持方案设计量有所欠缺，建设单位后续项目需要提高认识，注重施工期间水土流失的防治。

本工程实施的水土保持临时措施及措施量为：管道及附属设施区编织袋挡墙40m；门站区沉砂池1座。

综上所述，本项目水土保持临时防护措施布局基本合理、措施基本实施到位，能够有效防治工程建设期间工程措施未到位之前的水土流失。

## 7.3 存在问题及建议

监测组经过分析本项目监测工作，并根据现场情况，结合水土保持相关规范要求，对本工程水土保持工作提出以下几点建议：

（1）加强植物措施的管护，及时补植补种，确保成活率和覆盖率达到要求。

（2）项目注重水土保持设施使用过程中的维护，加强高边坡的监测，雨季前完成挡护措施的稳定检查工作，发现水土流失隐患及时整改。

（3）本工程水土保持监测在主体工程施工中期才委托，出现部分滞后情况，导致施工期部分时段水土保持监测数据不能通过实测获得，建议建设单位在后续项目建设过程中，在工程开工之前及时委托水土保持监测工作，或自行开展水土保持监测工作。

（4）建议建设单位高度重视运行期间的水土流失治理及管护责任，积极配合当地相关主管部门，做好水土保持措施的管护工作，指派专人负责运行期水土保持工作，发现问题及时采取相应补救措施。

## 7.4 综合结论

监测结果表明，晋宁门站、CNG母站及高压管道工程建设项目水土保持方案的设计基本上合理可行。在工程施工过程中，建设单位基本能按照批复的水土保持方案和有关法律法规要求开展了水土流失防治工作，保障水土保持投资专项使用，有效控制了工程建设期间的水土流失。在施工过程中，多数分项工程能及时跟进水土保持措施，取得了较好的防护效果。

截至2018年3月，随着工程区各项水保措施已完全发挥防护作用，取得了较好的水土保持防护效果。通过项目区巡查及查阅工程资料，项目建设未发生水土流失危害。项目区的六项防治指标均已达到方案设定的目标值。

综上所述，建设单位在水土流失防治责任范围内的水土保持设施具备正常运行条件，且能持续、安全、有效运行，水土保持设施的管护、维护措施落实到位，符合交付使用要求。

# Text boxes

水保监测（云）字第0039号

门站边坡修建挡墙并实施边坡绿化

完善浆砌石护坡并尽快实施绿化